## Slide 1: Diseño 3D

## Slide 2: Introducción y objetivos
El objetivo de este taller es introducir el diseño en 3D a alumnos de enseñanzas medias de tal forma que, con una sesión, sean capaces de crear algún objeto básico en 3D y además darle las herramientas necesarias para que puedan desarrollar algo más complejo en un futuro.
Beetle Blocks es la herramienta elegida, se trata de una aplicación de diseño 3D, que utiliza la programación mediante bloques.
Los pasos en los que se divide este taller son los siguientes:
  Introducción y manejo de Beetle Blocks.
  Ejemplo práctico y guía paso a paso de como diseñar un generador de figuras geométricas.
  Actividad práctica con el objetivo de diseñar una figura a partir de unos bloques dados.
  Exportar la figura y formato.

## Slide 3: Pasos previos
Dirigirse a la web http://beetleblocks.com/
Crear una cuenta pulsando sobre Log In .
Iniciar BeetleBlocks pulsando sobre el botón Run Beetle Blocks.

## Slide 4: Introducción y manejo de Beetle Blocks
Interfaz de Beetle Blocks.
  A la izquierda se tiene el menú con los diferentes bloques ordenados por categorías.
  En el centro se encuentra el área de trabajo en el que se colocan los bloques, para usar un bloque basta con arrastrarlo al área y pulsar sobre él.
  A la derecha una previsualización en 3D del resultado de los bloques colocados en el área de trabajo

## Slide 5: Categorías de los bloques y orientación
Grupos:
  Motion: donde se engloban los bloques para moverse por la malla
  Shapes: figuras y formas predeterminadas.
  Sensing: funciones para usar con los bloques.
  Variables: creación y uso de variables de entorno.
  Control: operadores para los conjuntos de bloques, eventos , funciones etc.
  Colors: bloques para dar color a las ﬁguras.
  Operators: operadores matemáticos para usar en los bloques.
  Myblocks: bloques propios creados en el proyecto.
Orientación:
  En el área de visualización 3D se puede observar un escarabajo que indica la orientación actual respecto a los 3 ejes (X, Z, Y), siendo su cabeza la dirección hacia la que se está “apuntando”.
Ejercicio 1:
Prueba a usar el bloque y observa como se comporta el escarabajo.

## Slide 6: Bloques Útiles
Movimiento por los ejes.
  Permite mover el escarabajo a un punto exacto indicado.
Rotación.
  Permite rotar el escarabajo para darle la orientación deseada.
Dibujar líneas/curvas.
  Ambos bloques inician a dibujar desde la posición actual del escarabajo.
Figuras predefinidas.
  Beetle Blocks permite dibujar un cubo un cilindro o una esfera ejecutando el bloque correspondiente.
Bloques de control.
  Permiten el control de la ejecución, deben de ser siempre los primeros dos bloques que siempre coloquemos en nuestro Sprite principal o conjunto de bloques.
Crear una Variable
  Permite crear una variable y darle el valor deseado.

## Slide 7: Sprite de figuras geométricas.
Se colocan los bloques de control.
Se crea una variable, que será igual al número de lados de la figura.
Bloque para comenzar a dibujar.
Bucle
  El bucle se compone del bloque move y el bloque rotate.
  Lo que se quiere es girar los grados de un círculo (360º) , para así cerrar la figura.
  El fundamento por tanto, es girar un número de grados múltiplo del número de lados de la figura (360/nºlados).
Se juntan todos los bloques.
  Ejercicio 2:
    Ayudándote del ejemplo dibuja un pentágono y un rectángulo.
En este ejemplo se muestra paso a paso como crear un Sprite que dibuje la figura geométrica correspondiente al número de lados indicado.

## Slide 8: Auriculares
Ejercicio 3:
El objetivo de este ejercicio es lograr realizar la figura que se muestra en la foto, como método de ayuda, se indica el fundamento teórico para, a partir de ahí, averiguar cual es la serie de bloques que generaría la figura.
  Las orejeras están formadas por dos figuras, un círculo y una esfera en su centro. Una buena idea es utilizar una serie de bloques para hacer una de ellas y luego mover el escarabajo a una zona paralela para dibujar la otra.
  La diadema es muy sencilla, simplemente se debe de unir las dos orejeras con una curva.
  Es obligatorio el uso de los siguiente bloques.

## Slide 9: Funciones, Exportar figura y formato
Funciones
  Beetle Blocks no posee funciones propiamente dichas, pero hay un par de bloques que cuando se combinan funcionan como tal.
    Llama a la serie de bloques y espera a que terminen su ejecución.
    Ejecuta el conjunto de bloques anidados cuando se invoca el un broadcast con el mismo nombre dado.
  Ejercicio 4
    Organiza el código de los auriculares de forma que tenga una función para las orejeras y otra para la diadema.
Beetle Blocks permite exportar las creaciones propias.
  Pulsanso sobre el icono del archivo.
  Download 3D model as… y descargar el objeto en formato .STL

## Slide 10: Preparación para el Taller 2
El último paso a realizar en este taller es conseguir el formato correcto del objeto para usarlo en el siguiente. Vamos a usar Blender para darle este formato.
Los pasos a realizar son los siguientes:
  Borrar el cubo, posicionando el ratónn encima y presionando x para borrarlo.
  Se pulsa espacio y se introduce en el cuadro de texto import stl, se importa la ﬁgura de Beetle Blocks previamente creada.
  Se pulsa espacio de nuevo y se introduce export obj en el cuadro de texto, se deben marcar las Checkboxes Write Normals, Write Materials.
  Exportar el objeto a la ruta deseada, si todos los pasos se han realizado correctamente, deben aparecer dos nuevos archivos xxx.obj y xxx.mtl.